Costruzioni elettroniche
Roberto Roncella
4.	Selezione dei componenti passivi: resistori

---
Resistori ideali
- Relazione lineare tra tensione e corrente
  - Indipendente da tensione e corrente stesse
    - Anche ad alti carichi, con alte potenze dissipate
  - Indipendente dalla temperatura
  - Costante nel tempo
  - Priva di effetti parassiti di ogni tipo
    - Capacitivi o induttivi
    - Rumore

---
Caratteristiche
- Parametri di identificazione
  - Valore nominale, tolleranza
- Parametri di vincolo
  - Potenza dissipata, resistenza termica
  - Tensione operativa, stabilità all'impulso
- Parametri di qualità
  - Stabilità
  - Coefficiente di temperatura
  - Non linearità, rumore
  - Caratteristiche alle alte frequenze

---
Valore nominale
- Valore della resistenza
  - dalle frazioni di milliohm ...
    - Confrontabili con le resistenze di contatto
  - ... ai gigaohm
    - Confrontabili con le resistenze di dispersione
- Serie commerciali di valori predefiniti
  - Il problema dei numeri preferiti
    - Determinare una serie finita di valori per coprire tutte le esigenze di tipo pratico

---
Tolleranza
- Specificata in modo relativo
  - In riferimento alla capacità costruttiva
  - E alla possibilità di misura
    - In presenza di trimming
- Relazione tra valori della serie e tolleranza
    - Evitare sovrapposizioni eccessive
      - Inutile avere più valori nella medesima fascia di tolleranza
    - Evitare buchi
      - L'unione delle fasce deve coprire tutti i possibili valori

---
Valori preferiti
- Serie standardizzate E
  - Spaziate secondo una serie geometrica
    - Valori per decade 6, 12, 24 (2 cifre significative)
    - Valori per decade 48, 96, 192 (3 cifre)
    - Approssimate (quasi) per arrotondamento
  - Coprono completamente la decade
    - L'errore di quantizzazione è dell'ordine della tolleranza
R_{d,n}(EN)=10^{(d+n/N)}
6	12	24	48	96	192
0.234	0.106	0.050	0.025	0.012	0.006

---
Identificazione
- Identificazione
  - Assiali through hole
    - Codice colore
  - SMT
    - Codice numerico

---
Coefficiente di temperatura
- La R varia con la temperatura
  - Valore di riferimento a 20°C
  - Variazione leggermente non lineare
- Specificazione del TCR
  - Permette di individuare il range di valori permessi
%alpha={R_%theta-R_20} over {R_20 (%theta - 20)}
{%DELTA R} over {R_20 } = %alpha %DELTA %theta

---
Coefficiente di temperatura (2)

---
Potenza media dissipabile
- Legata al valore efficace della corrente
  - Dipende da forma e dimensioni del resistore
    - Materiali circostanti, contatti termici
    - Deve riuscire a smaltire il calore mediamente prodotto
    - Deve garantire una temperatura a regime accettabile
- Legata alla massima tensione applicabile
  - Legge di Joule: RP = V2

---
Robustezza all'impulso
- Potenza istantanea massima
  - Legata alla massima corrente istantanea (i2t)
  - Dipende dalla capacità termica del materiale
    - Per un picco di corrente di breve durata si può trascurare lo scambio di calore con il substrato
  - Valutata in base alla stabilità rispetto a impulsi normalizzati

---
Impulsi tipici

---
Stabilità
- Attitudine a mantenere nel tempo il valore
  - A breve termine
  - A lungo termine
- Condizioni di test standardizzate
  - Condizioni limite di funzionamento
    - Sovraccarico, stress meccanico, cicli termici, vibrazioni
- Specifica assoluta e relativa
  - Un certo valore in ohm
  - Una percentuale di variazione

---
Classi di stabilità

---
Altri parametri di qualità
- Rumore
  - Rumore termico intrinseco (Rin2 = 4kTB)
  - Rumore di corrente (densità spettrale 1/f)
  - Rumore di contatto
- Linearità
  - Insorgenza di armoniche in regime sinusoidale

---
Tecnologie realizzative (1)
- Film
  - Sottile
    - Buona stabilità, possibilità di laser trimming
  - Spesso
    - Più economiche, qualità inferiore
- Filo
  - Hanno le migliori caratteristiche di accuratezza
  - Elevata induttanza parassita
  - Non disponibili per SMT

---
Tecnologie realizzative (2)
- Impasto
  - Materiale a base di carbonio
  - Coefficiente di temperatura negativo
  - Più rumorose (1/f)

---
Confronto

---
Metal film resistor

---
MELF resistor
Metal Electrode Leadless Face

---
Composition resistor

---
Wirewound resistor

---
Power metal strip resistor

---
Metal foil resistor

---
Modello elettrico del resistore
- Induttanza parassita
  - Dovuta ai conduttori di contatto
  - Significativa nei resistori a filo
- Capacità parassita
  - Significativa per elevati valori di resistenza

---
Forma dei resistori (1)
- Resistori da segnale per montaggio through hole
  - Corpo tipicamente cilindrico
  - Reofori assiali
  - Identificazione con codice colore
  - Potenze da 1 a 1/8 W
- Resistori di potenza
  - Corpo in ceramica o metallo
  - Grandi dimensioni
  - Possibilità di fissaggio a dissipatori

---
Forma dei resistori (2)
- Resistori da segnale per SMT
  - Corpo tipicamente a parallelepipedo
  - Fattore di forma allungato
    - Spesso espresso in unità imperiali
      - 1206, 0805, 0402, 0201
  - Potenze ridotte
  - Parametri parassiti ridotti

---
Forme dei resistori (3)

---
Forme dei resistori (4)

---
Standard internazionali

---
Effetto della capacità parassita
- Capacità parassita
  - Significativa per elevati valori di resistenza
  - Esempio
    - impedenza misurata a varie frequenze di un resistore in carbone con resistenza nominale da 1 MΩ

---
Principali produttori di resistori
  - AVX, BI TECHNOLOGIES, BOURNS, C-MAC FREQUENCY PRODUCTS, CADDOCK, ETI, GE CAPACITORS BY REGAL-BELOIT, HONEYWELL S&C / CLAROSTAT, IET LABS, IRC / TT ELECTRONICS, KOA, LAMBDA, MULTICOMP, NOVA, NTE ELECTRONICS, OHMITE, PHILIPS, PHOENIX PASSIVE COMPONENTS, PHYCOMP, RCD (RESISTORS COILS DELAYLINES), RHOPOINT, SUSUMU, TYCO ELECTRONICS, TYCO, ELECTRONICS / HOLSWORTHY, VISHAY, VISHAY BC COMPONENTS, VISHAY DALE, VISHAY FOIL RESISTORS, VISHAY SFERNICE, VTM, WELWYN