Costruzioni elettroniche
Roberto Roncella
5.	Selezione dei componenti passivi: condensatori

---
Parametri dei condensatori
- Parametro di identificazione
  - Capacità
    - Dalle decine di picofarad ai farad
- Parametri di vincolo
  - Tensione di lavoro
- Parametri di qualità tipici
  - Tolleranza sul valore
  - Corrente di perdita (elettrolitici)
  - ESR, ESL

---
Il primo passo della selezione
- Capacitors (dal catalogo Farnell)
  - Aluminium Electrolytic (10629)
  - Niobium Oxide (299)
  - Tantalum (6999)
  - Ceramic (18431)
  - Film (4097)
  - Mica (144)
  - Other Capacitors (17)
  - RF (1613)
  - Supercapacitors / Ultracaps / Double Layer (266)

---
Condensatori elettrolitici
- Condensatori di grande capacità, in grado di accumulare notevoli quantità di energia; trovano impiego negli alimentatori, per il livellamento della tensione e la riduzione del "ripple"
    - Limitati per applicazioni in frequenza fino alle decine di KHz Composti da un elettrodo (anodo), sul quale si forma uno strato di ossido con elevata costante dielettrica εr (il piccolo spessore dello strato, e la sua elevata εr, permettono di ottenere capacità elevate)
    - L'altro elettrodo (catodo) è costituito da un elettrolita (una soluzione salina), e da un secondo elettrodo metallico
  - Come altri tipi di passivi, gli elettrolitici possono essere radiali con i terminali che escono dallo stesso lato, adatti a montaggi verticali o assiali, con un terminale per lato, adatti a montaggi orizzontali

---
Condensatori al tantalio
- I condensatori elettrolitici possono essere a base di alluminio o di tantalio.
  - In quelli al tantalio il dielettrico è costituito da pentossido di tantalio
  - Quelli al tantalio sono superiori per stabilità alla temperatura e a frequenze maggiori ma con capacità massime meno elevate

---
Condensatori ceramici (1)
- Dielettrico è costituito da una massa ceramica con εr che varia tra 10 e 10.000 secondo opportune composizioni
  - I ceramici a bassa εr si distinguono per la stabilità del valore capacitivo e per le perdite molto basse; sono i preferiti per l'utilizzo nei circuiti oscillanti e ad alta precisione
  - I ceramici ad elevata εr permettono di ottenere capacità elevate con scarso ingombro
  - I ceramici hanno in generale piccole dimensioni, e sono utilizzati di preferenza ad alte frequenze
- La forma più diffusa è quella a disco. I ceramici a disco sono molto usati in parallelo agli elettrolitici, per cortocircuitare a massa le alte frequenze.

---
Condensatori ceramici (2)
- Un'altra forma costruttiva molto diffusa in passato è quella a tubo.
  - Si tratta di un tubetto ceramico con strati di argento all'interno e all'esterno che formano le armature del condensatore.
- Esistono anche i condensatori a strato, il cui dielettrico è costituito da strati ceramici
  - Adatti per tensioni di lavoro fino a circa 20 V

---
Condensatori in poliestere
- Come strato elettroconduttore si può utilizzare una lamina metallica, oppure il metallo può essere depositato direttamente sul film per vaporizzazione sotto vuoto.
- Questi condensatori vengono prodotti con capacità fino ad alcuni microfarad e tensioni di lavoro fino al kilovolt
- Sono da preferire nei circuiti a bassa frequenza

---
Altri condensatori a film
- Nei condensatori con dielettrico in policarbonato la capacità è molto costante, e di conseguenza sono utilizzati prevalentemente nei circuiti oscillanti.
  - Capacità fino a 10 μF e tensioni di lavoro fino a 400 V
- Per applicazioni speciali nei circuiti oscillanti, sono stati sviluppati i condensatori in polistirolo
  - Una lamina metallica stirata viene avvolta a spirale assieme al dielettrico. Sotto l'azione del calore l'avvolgimento si restringe formando un blocco stabile e compatto che non assorbe praticamente umidità dall'aria.
  - Si ottiene una buona costanza della capacità
  - I condensatori in polistirolo hanno capacità fino a 1 μF

---
Forme di condensatori
- a) radiale in poliestere
- b) ceramico a disco
- c) assiale in polipropilene
- d) poliestere metallizzato

---
Range di applicazione

---
Modello di condensatore reale
- Circuito equivalente
  - R1 modella le perdite nel dielettrico e la resistenza degli elettrodi
  - R2 modella la corrente di perdita
- Si esprime a volta come tangente dell'angolo di perdita a una certa frequenza (ωR1C)

---
Impedenza di un condensatore
- Effetto della risonanza con la ESL
  - Z vs f
  - Capacità ideale
    - 0.1 uF
  - e una reale
    - a 2.5 MHz c’è risonanza oltre la quale si comporta come induttanza)

---
Volume di un condensatore
- Proporzionale alla capacità
  - A parità di tensione di lavoro
- Proporzionale al quadrato della tensione di lavoro
  - A parità di capacità
    - Per sopportare una certa tensione il campo elettrico deve essere limitato
    - Deve aumentare la distanza tra gli elettrodi
    - Deve aumentare l'area per compensare la riduzione di capacità
- Conclusione: proporzionale all'energia immagazzinata