Costruzioni elettroniche
Roberto Roncella
6.	Selezione dei componenti passivi: induttori

---
Modello di induttore
- Resistenza parassita
  - Dovuta al filo di rame
- Capacità parassita
  - Distribuita tra spira e spira
- Definizione del fattore di qualità Q

---
Impedenza di un induttore
Risposta in frequenza induttore da 2.2 mH con Rpar=14Ω
e risonanza a 1.5 MHz (10 Mrad/s)

---
Induttori
- Induttori tipicamente disponibili in valori tra microhenry a henry
- Distinzione tra induttori avvolti:
  - in aria o supporto isolante
  - su nucleo di materiale ferromagnetico
    - Con o senza traferro
- Quelli su materiale ferromagnetico hanno L maggiori ma manifestano effetti non lineari
  - Isteresi
  - Saturazione del nucleo

---
Induttori e linee di campo

---
Induttori e disturbi
- Induttori avvolti in aria o supporto isolante (A)
  - Sono sorgenti di maggiori interferenze perché il loro flusso si estende a distanze superiori
  - Risentono meno dei campi elettromagnetici esterni
    - Si concatenano solo quelli che penetrano all'interno
- Induttori avvolti su nucleo ferromagnetico (B)
  - Generano campi magnetici in volumi più contenuti
    - Quasi completamente confinati nel caso dei toroidali
  - Risentono molto dei campi interni
    - Che tendono a passare nei materiali con elevata permeabilità
    - In particolare quelli aperti

---
Esempi di induttori

---
Altri esempi