## Slide 1: Architettura Dei Sistemi Elettronici
Lezione n° 1
Docente, Scopo del corso, Prerequisiti
Programma del corso
Modalità d’esame
Introduzione al corso
Definizione di SISTEMA ELETTRONICO
Sensori e attuatori
Concetto di AMPLIFICATORE
Breve storia dell’Elettronica

## Slide 2: Docente
Pierangelo Terreni
Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione
Telefono: 050-2217027
E-mail: p.terreni@iet.unipi.it
Orario di ricevimento
  Giovedì 16 – 19
prof. Roberto Roncella

## Slide 3: Scopo Del Corso
Fornire allo studente conoscenze su
  Organizzazione di un sistema elettronico
    Blocchi base
    Elaborazione analogica, elaborazione digitale
  Architettura di un calcolatore
  Aritmetica del calcolatore
    Sistemi numerici
    Aritmetica binarie
  Analisi e sintesi di sistemi digitali
    Reti logiche combinatorie
    Reti logiche sequenziali
  Sistemi a controllo di programma

## Slide 4: Prerequisiti
Conoscenze di base di aritmetica
  Operazioni fondamentali
  Espressioni letterali
Conoscenze di base di elettrologia
  Differenza di potenziale
  Carica elettrica
  Legge di Ohm
  Leggi di Kirchhoff
  (Elettromagnete)

## Slide 5: Programma Primo Modulo (1)
SISTEMI ELETTRONICI
  Blocchi base costituenti un sistema elettronico
  Segnali analogici e segnali digitali
  Architettura di un calcolatore
Sistemi numerici
  Sistema numerico posizionale
  Aritmetica binaria
  Conversione di base
  Numeri relativi
  Codici e conversioni di codici
  (Rappresentazione in virgola mobile )

## Slide 6: Programma Primo Modulo (2)
ALGEBRA BOOLEANA:
  L’algebra booleana quale sistema matematico
  Funzioni logiche elementari
  Tabella di verità ed espressioni booleane
  Teoremi fondamentali
  Forme canoniche
  Tecniche di minimizzazione logica
RETI LOGICHE COMBINATORIE
  La rete logica come blocco funzionale
  Modelli di descrizione
  Porte logiche
  Cenni alle tecniche di realizzazione

## Slide 7: Programma Primo Modulo (3)
RETI COMBINATORIE PER L’ESECUZIONE DI OPERAZIONI ARITMETICHE:
  Sommatore serale e parallelo
  Sottrattore
  Moltiplicatore seriale e parallelo
  Decoder/demultiplexer, multiplexer
  Unità logica e aritmetica (ALU)
  Concetto di microprogrammazione

## Slide 8: Programma Secondo Modulo (1)
RETI LOGICHE SEQUENZIALI :
  Modello funzionale
  Descrizione mediante tabelle, grafi e diagrammi di flusso
  Il flip-flop SR, il flip-flop D latch e il flip-flop D edge-triggered.
RETI LOGICHE SEQUENZIALI SINCRONE
  Il concetto di clock
  Reti sequenziali sincronizzate di Moore, di Mealy e di Mealy ritardata
  Modello funzionale, descrizione mediante tabelle, grafi e diagrammi di flusso (ASM)
  Tecniche di sintesi
  Flip-flop SR cloccato, flip-flop J-K,flip-flop T

## Slide 9: Programma Secondo Modulo (2)
RETI LOGICHE SEQUENZIALI ASINCRONE:
  Vantaggi delle reti asincrone
  Inconvenienti delle reti asincrone (alee corse etc.)
  Descrizione mediante tabelle, grafi e diagrammi di flusso
  Tecniche di progetto
REGISTRI E CONTATORTI
  Registri a caricamento parallelo
  Registri a scorrimento
  Contatori asincroni modulo 2n
  Contatori sincroni modulo 2n
  Contatori sincroni modulo n

## Slide 10: Programma Secondo Modulo (3)
CIRCUITI DI MEMORIA
  Definizione di memoria ROM e RAM
  Organizzazione di una RAM
  Realizzazione del meccanismo di lettura/scrittura
  Memorie a due porte, ad accesso sequenziali
  Realizzazione di uno stack.

## Slide 11: Programma Secondo Modulo (4)
ARCHITETTURA DI UN MICROCONTROLLORE
  Moduli di base e loro collegamento
  Blocco esecutore e blocco sequenzializzatore
  Registri, interfacce parallelo e sereiali
  Unità d’ingresso e d’uscita
LINGUAGGIO MACCHINA E ASSEMBLER
  Struttura di base
  Costrutti di scelta condizionale, costrutti ripetitivi, uso di sottoprogrammi
  Gestione dell’interfaccia con l’esterno, interruzioni
  Sviluppo di un programma assembler

## Slide 12: Modalità D’esame
Prova scritta
Prova orale
Note
Iscrizione a prova scritta
Iscrizione a prova orale
Prova scritta valida per due appelli
Prima domanda della prova orale: ASSEMBLER

## Slide 13: Testi Consigliati
Donald D. Givone “Digital Principles and Design” McGraw-Hill
N. Balabanian, B. Carlson “Digital Logic Design Principles” John Wiley & Sons
J. Millman, A. Grabel, P. Terreni “Elettronica di Millman” McGraw-Hill
M.Morris Mano, Charles R.Kime “Reti Logiche” Addison Wesley
Slides http://vlsi.iet.unipi.it Classes ASE

## Slide 14: Testi di Consultazione
P. Corsini “Dalle porte AND OR NOT al sistema Calcolatore” Edizioni ETS
F. Luccio, L. Pagli “Reti Logiche e Calcolatore” Boringhieri
D. Givone, P. Roesser “Microprocessors / Microcomputers An Introduction”
McGraw-Hill

## Slide 15: Introduzione Al Corso
Sistemi elettronici nella vita quotidiana.
  Apparecchi telefonici.
  Apparecchi radio.
  Televisione.
  Sistemi audio.
  Personal computer.
  Sistemi di controllo industriale.
  Sistemi di sicurezza su autovetture (ABS, ADS, ESP).
  Sistemi di iniezione e di accensione.
  Domotica
  ………………………………….

## Slide 16: Grandezze Elettriche 1
Differenza di potenziale
  Generatore di tensione continua
V
-
+
V
t

## Slide 17: Grandezze Elettriche 2
Differenza di potenziale
  Generatore di tensione alternata
V
-
+
T
F = 1 / T

## Slide 18: Grandezze Elettriche 3
Segnale qualunque
V
-
+

## Slide 19: Legge Di OHM
V
-
+
I
R

## Slide 20: Prima Legge Di Kirchhoff
Legge di Kirchhoff ai nodi [KIL]
I1
I2
I3
I4
I5

## Slide 21: Seconda Legge Di Kirchhoff
Legge di Kirchhoff alle maglie [KVL]
V1
V2
V3
V4
V5
+
-
+
+
+
+
-
-
-
-

## Slide 22: Potenza in Un Circuito Elettrico
Legge di joule
V
-
+
I
R

## Slide 23: Sistemi Elettronici
Esempio 1: Ricevitore radio
Esempio 2 :Amplificatore audio
Sistema di
elaborazione
Antenna
Altoparlante
Sistema di
elaborazione
Microfono
Altoparlante

## Slide 24: Blocchi Fondamentali
Sensore
  Trasforma la grandezza fisica che si vuole acquisire in un segnale elettrico (tensione, corrente, variazione di resistenza, capacità, induttanza, etc.)
Attuatore
  Trasforma un segnale elettrico in una grandezza fisica di interesse (movimento, forza, luce, etc.)
Sistema di elaborazione
  esegue operazioni lineari e/o non lineari sul segnale d’ingresso per fornire in uscita il segnale di pilotaggio dell’attuatore. (sistema a due porte)

## Slide 25: Sensori
Termistori e temocoppie
    misura di temperatura
Foto diodi e foto transistori
    misura di luce
Materiali piezzoelettrici e strain gauges
    misura di forza
Potenziometri, sensori induttivi ….
    misura di lunghezza
Generatori tachimetrici, accelerometri, …
    misura di velocità e accelerazione
Microfoni

## Slide 26: Attuatori
Riscaldatori resistivi
  per produrre calore
Diodi emettitori di luce, variatori di luce
  per controllare la luminosità
Solenoidi
  per produrre forze
Motori elettrici
  per produrre spostamenti
Altoparlanti e trasduttori ultrasonici
  per produrre suoni

## Slide 27: Sistema di elaborazione
Esegue operazioni lineari
  AMPLIFICAZIONE
  Somma o differenza fra segnali
  ……
Esegue operazioni non lineari
  Prodotto fra segnali
  Limitazione della banda (Fmax, Fmin)
  Distorsioni
  Traslazioni in frequenza
  ………

## Slide 28: AMPLIFICATORE
Esempio: Amplificatore audio
+
-
Vs
+
-
VU
VI
II
RI
+
-
II
RU

## Slide 29: Definizione
AMPLIFICATORE
    Due porte
    Il segnale d’uscita è una replica fedele del segnale d’ingresso
    La potenza d’uscita è superiore a quella d’ingresso
ATTENZIONE!!!
    La potenza fornita al carico viene assorbita dall’alimentazione in continua dell’amplificatore
    L’amplificatore trasforma potenza priva di informazione (Potenza DC) in potenza contenente informazione (Segnale d’uscita
    PDC > PU

## Slide 30: Storia dell’Elettronica 1
1904 Fleming inventa il TRIODO
1906 Pickard realizza il diodo a contatto
1920 Armstrong realizza il ricevitore radio supereterodina
1925 Dimostrazione di possibile realizzazione della televisione
1925 Lilienfield possibile realizzazione del dispositivo ad effetto di campo
1933 Armstrong ricevitore radio fm
1940 Armstrong realizza il RADAR

## Slide 31: Storia dell’Elettronica 2
1948 PRIMA RIVOLUZIONE ELETTRONICA
    Shockley et alt. della Bell Labs inventano il
    TRANSISTORE A SILICIO (BJT)
1950 Dimostrazione TVC
1952 Shockley inventa il transistore unipolare a effetto di campo
1956 Realizzazione SCR (disp. Potenza)
1958 Kilby della Texas Instruments e
Moore della Fairchild sviluppano il
primo circuito integrato

## Slide 32: Storia dell’Elettronica 3
1968 SECONDA RIVOLUZ. ELETTRONICA Fairchild primo circuito integrato commerciale (Op. Amp. mA 709)
1971 INTEL microprocessore a 4 bit (4004)
1972 INTEL microprocessore a 8 nbit
…………………….
…………………….
…………………….
1995 INTEL memoria RAM da 1 GIGABIT

## Slide 33: Conclusioni
Programma del corso
Modalità d’esame
Introduzione al corso
Definizione di SISTEMA ELETTRONICO
Trasduttori
AMPLIFICATORE
Equilibrio energetico in un amplificatore
Breve storia dell’Elettronica