## Slide 1: ARCHITETTURA DEI SISTEMI ELETTRONICI
LEZIONE N° 8
Enumerazione di funzioni
Reti logiche
Reti logiche combinatorie
Reti logiche sequenziali
Simboli
Concetto di ciclo
Realizzazioni diverse della stessa funzione
Teorema di Shannon

## Slide 2: Richiami
Algebra delle commutazioni
Funzione AND, OR, NOT
Tabella di Verità
Forme canoche “SP” e “PS”
Passaggi da forma SP a PS e viceversa
insieme funzionalmente completo
Funzione NAND, NOR, XOR e XNOR

## Slide 3: Enumerazione di funzioni 1
Quesito:
    Quante funzioni di due variabili si posso realizzare?
Risposta:
    quante sono le possibili configurazioni diverse di quattro elementi binari (cioè 16). In generale:
x | y | f0 | f1 | f2 | f3 | f4 | f5 | f6 | f7 | f8 | f9 | fA | fB | fC | fD | fE | fF
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1
1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1

## Slide 4: Enumerazione di funzioni 2
Ruotando di 90˚ la tabella

## Slide 5: Reti Logiche
Sistema elettronico che ha in ingresso segnali digitali e fornisce in uscita segnali digitali secondo leggi descrivibili con l’algebra Booleana
R.L. è unidirezionale
R. L.
·
·
·
·
·
·
a
b
n
w
y
x

## Slide 6: Tipi di reti
Reti COMBINATORIE
    In qualunque istante le uscite sono funzione del valore che gli ingressi hanno in quell’istante
    Il comportamento (uscite in funzione degli ingressi) è descritto da una tabella
Reti SEQUENZIALI
    In un determinato istante le uscite sono funzione del valore che gli ingressi hanno in quell’istante e i valori che hanno assunto precedentemente
    La descrizione è più complessa
    Stati Interni
    Reti dotate di MEMORIA

## Slide 7: Simboli
Rete Logica =>scomponibile in blocchi
Blocchi base = simboli degli operatori elementari
Rappresentazione delle funzioni logiche mediante schemi
RAPPRESENTAZIONE SCHEMATICA

## Slide 8: Porte logiche
Rappresentazione circuitale delle funzioni logiche
  AND
  OR
  NOT
X1
X2
X3
Y
X1
X2
Y
X
Y

## Slide 9: Esempio
Schema simbolico della funzione
  RETE LOGICA
RETE
LOGICA
X1
Xn
X2
U = f(X1, X2,…., Xn)
X2
X1
X3
U

## Slide 10: Altre porte logiche
NAND
NOR
X
Z
Y
X
Z
Y
X | Z | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
X | Z | Y
0 | 0 | 1
0 | 1 | 0
1 | 0 | 0
1 | 1 | 0

## Slide 11: Proprietà della porta NAND (NOR)
Utilizzando solamente porte NAND (NOR) è possibile realizzare qualunque rete logica
NOT
AND
OR
X
Y = X
X
Z
Y = XZ
X
Z
Y = X+Z

## Slide 12: OR Esclusivo
Realizzazione dell’OR Esclusivo
X
Y
X
Y
U
X | Y | U
0 | 0 | 0
0 | 1 | 1
1 | 0 | 1
1 | 1 | 0
U

## Slide 13: Ciclo
Definizione
    Ciclo: Percorso chiuso che attraversa k blocchi (k ≥ 1) tutti nella loro direzione di funzionamento
Osservazioni
    Tutte le reti viste sono prive di cicli
    I blocchi base combinatori sono privi di cicli
    Le funzioni descrivibili dalle tabelle di verità sono tutte prive di cicli (le uscite sono funzione dei solo ingressi)
Conclusione
    Tutte le reti logiche composte di blocchi combinatori e prive di cicli sono rei combinatorie

## Slide 14: Sintesi di reti combinatorie
Sintesi
    data la descrizione ai terminali di una rete combinatoria
    ottenere la struttura in blocchi logici e le relative interconnessioni
Osservazioni
    il funzionamento della rete deve essere possibile descriverlo mediante una tabella di verità
    non esiste una sola realizzazione
    per poter scegliere fra le varie soluzioni è necessario definire il parametro da ottimizzare
    Funzione COSTO
    (numero di blocchi base, ritardo ingresso uscita, uso di particolari blocchi, ……..)
VEDERE ESEMPI SUCCESSIVI

## Slide 15: Esempio di funzione
Data la funzione definita dalla Tabella di Verità:
a | b | c | z
0 | 0 | 0 | 1
0 | 0 | 1 | 0
0 | 1 | 0 | 1
0 | 1 | 1 | 0
1 | 0 | 0 | 1
1 | 0 | 1 | 1
1 | 1 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 0
Si ha:

## Slide 16: Schemi relativi 1
a
b
c
z
a a b b c c

## Slide 17: Schemi relativi 2
a
b
c
z

## Slide 18: Schemi relativi 3
a
b
c
z

## Slide 19: Schemi relativi 4
a
b
c
z
a
b
c
z

## Slide 20: Teorema di espansione di Shannon
Data la funzione
Vale la seguente uguaglianza
Ovvero

## Slide 21: Esempio
Data la funzione
Risulta

## Slide 22: Osservazione
Applicando in modo iterativo il teorema di Shannon
Quindi il teorema di Shennon consente di ricavare sempre la forma SP

## Slide 23: Esempio
Data la funzione
Risulta

## Slide 24: Conclusioni
Enumerazione di funzioni
Reti logiche
Reti logiche combinatorie
Reti logiche sequenziali
Simboli
Esempi
Concetto di ciclo
Realizzazioni diverse della stessa funzione
Teorema di Shannon

## Slide 25: Quesiti
Ricavare le funzioni logiche di Z1 e Z2
X2
X1
X3
Z1
Z2

## Slide 26: Suggerimenti
Scrivere la tabella di verità comprensiva delle funzioni intermedie “a”, “b” e “c”
X2
X1
X3
Z1
Z2
a
c
b